温瓯集环建〔2018〕04号

关于瓯锟科技LMC产业园项目一期工程建设项目环境影响报告表审批意见的函

瓯锟科技温州有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《瓯锟科技LMC产业园项目一期工程建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于浙江省温州瓯江口产业集聚区浅滩一期F-05-05地块。项目占地面积：51546.42m2，项目总投资38871万元，拟建年产金属层状结构复合板8万吨。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为制氢废水、冷却水和生活污水。制氢废水经过除氧后作为锅炉给水回用，不得外排；冷却水经冷却塔循环使用，不得外排；食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达标后排放。

四、本项目产生的废气为粉尘、非甲烷总烃、燃天然气废气及食堂油烟废气。粉尘通过吸风管收集后经自带的除尘设备收集后定期清运；制氢过程须保持密闭，尾气须通过火炬燃烧处理；燃天然气废气收集后经排气筒引高排放，排放高度不低于15m；食堂油烟废气经油烟净化设施处理达标后引高排放。粉尘、非甲烷总烃等工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值；燃天然气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）对应的二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，排放高度高于周围半径200m距离内建筑3m以上；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。

五、运营期噪声项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为金属边角料、废液压油、废润滑油、废压油废桶、润滑油废桶、废制氢催化剂、其他废添加剂及生活垃圾。金属边角料通过收集后外卖利用；废液压油、废润滑油、废压油废桶、润滑油废桶、废制氢催化剂等危险废物经收集后须委托有相应危废处理资质的单位集中处理；其他废添加剂由生产厂家回收；生活垃圾经分类收集后须委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关标准。

七、须根据企业实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

八、项目污染物排放总量：二氧化硫1.08t/a,氮氧化物2.95 t/a，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

九、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低；确需进行夜间连续施工的，须向我局申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。开展自主验收，并将验收报告及验收意见报送至我局纳入日常监管。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、根据《中国人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州瓯江口产业集聚区管委会或者温州市环保局提起行政复议。

二〇一八年二月十三日

| 主题词： | 建设项目 环评 审批意见 函 |
| --- | --- |
| 温州市环境保护局瓯江口分局 | 2018年2月13日印发 |