温瓯集环建〔2018〕12号

关于温州市铂澳照明科技有限公司年产300万只LED智能照明灯具项目环境影响报告表审批意见的函

温州市铂澳照明科技有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市铂澳照明科技有限公司年产300万只LED智能照明灯具项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州瓯江口半岛起步区A-06b-3地块。项目占地面积：23151.16m2，项目总投资16228万元，拟建年产300万只LED智能照明灯具。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为冷却水和生活污水。冷却水经冷却塔循环使用，不得外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达标后排放。

四、本项目产生的废气为喷塑废气、注塑废气、UV胶废气、焊接废气、切割粉尘、食堂油烟废气、汽车尾气及发电机燃油废气。喷塑工艺须在密闭车间，通过袋式除尘器收集的粉末回用，尾气经排气筒达标排放，排放高度不低于15m；注塑废气和UV胶废气通过集气罩收集，经处理达标后引高排放，排放高度不低于15m；焊接废气经移动式焊接烟尘净化器收集后达标排放；切割粉尘经收集处理后达标排放；加强对车库的通风；发电机燃油废气经专用烟道引至楼顶高空排放。工业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，发电机废气执行《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号）的林格曼黑度1级；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相应标准。

五、运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其中东南侧厂界执行4类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为喷塑粉末、塑料边角料、焊渣、切割收集粉尘、废抹布、废包装材料和生活垃圾。喷塑粉末经收集后回用于生产；塑料边角料、焊渣及切割收集粉尘收集后外售综合利用；废抹布和废包装材料收集后委托环卫部门清运；生活垃圾经分类收集后委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关标准。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实。

八、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低；确需进行夜间连续施工的，须向我局申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。开展自主验收，并将验收报告及验收意见报送至我局纳入日常监管。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州瓯江口产业集聚区管委会或者温州市环保局提起行政复议。

二〇一八年七月十八日

| 主题词： | 建设项目 环评 审批意见 函 |
| --- | --- |
| 温州市环境保护局瓯江口分局 | 2018年7月18日印发 |

·