瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦“污水零直排”排查疏通服务项目（第2次）

招 标 文 件

招标人：温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司

代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

二〇二〇年七月

招标时间安排表

| 投标报名及招标文件下载开始时间 | 2020年7月28日 |
| --- | --- |
| 投标报名及招标文件下载截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2020年7月31日9时30分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2020年7月31日16时30分 |
| 投标截止时间 | 2020年8月3日14时30分 |

目   录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章  评标办法	23

第四章   招标内容及要求	28

第五章  合同条款及格式	41

第六章  投标文件格式	45

# 第一章   招标公告

1. 招标条件

本招标项目瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目已经批准建设，招标人为温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司，建设资金来自财政统筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目位于瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦等相关片区排水管网区域。为了进一步做好“污水零直排区”排水管网整治工程，需要对片区排水管网开展排查【调查内容包括：污水、废水管道，化粪池，隔油池的清淤（含泥浆外运，余同）、疏通、检测（包含改造完成后复测工作）】，并编制《瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目报告》

2.2招标范围：对片区排水管网开展排查，并编制《瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目报告》（含1：500地形图的测绘图，并附有缺陷照片和管道检测视频）。本项目按一个标段（即“瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目）进行招标。

2.3服务期：15日历天。

2.4质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1投标人营业执照须具有市政设施管理或管道养护及管道检测等相关经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本工程不接受联合体投标。

3.3其他条件：详见招标文件

4. 招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2020年7月28日至2020年8月3日11时30分前，通过“瓯江口公共资源交易管理系统” （网址http://122.228.130.114:6082/t9/）”报名（未在瓯江口公共资源交易管理系统注册的单位，按照本公告附件注册）。

4.1招标文件的获取地点：温州瓯江口产业集聚区管理委员会网站（网址：http://www.wzojk.gov.cn/）下载。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月3日14时30分，地点为温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦1号楼4楼收标处。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在温州瓯江口产业集聚区管理委员会网站上发布。

7. 联系方式

招标人：温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司

联 系 人:  林先生

电    话： 15258732918

招标代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：李先生

电    话：15868774758

温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司

浙江名进建设项目管理有限公司

2020年7月

投标保证金注意事项

投标保证金必须从投标单位基本银行帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，不得现金解入。各投标单位必须在2020年8月3日11：30前将投标保证金到帐至温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心账户。投标保证金在规定截止时间未到账的，投标文件予以拒收。

注：投标人先要在“瓯江口公共资源交易管理系统” （网址：http://122.228.130.114:6082/t9/）注册/）注册报名，在通过审核后点击缴纳保证金，根据提示的账号汇入保证金，具体注册手续见公告附件。已经注册入库投标单位公司信息如有变更，请及时变更备案信息以免造成无效保证金

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司 联系人：林先生 电话：15258732918 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 联系人：李先生 电话：15868774758 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦“污水零直排”排查疏通服务项目（第2次） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦等相关片区排水管网区域。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政统筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对片区排水管网开展排查【调查内容包括：污水、废水管道，化粪池，隔油池的清淤（含泥浆外运）、疏通、检测（包含改造完成后复测工作）】，并编制《瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目报告》（含1：500地形图的测绘图，并附有缺陷照片和管道检测视频）。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 15日历天 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人营业执照须具有市政设施管理或管道养护及管道检测等相关经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织。 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，自行前往 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：见时间按排表 |
|  | 招标人接收疑问的邮箱 | 以不记名方式发电子邮箱至招标代理单位17967411@qq.com |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经备案后， 在时间安排表规定的时间发布。 |
| 2.2 | 招标文件的发放 | 在招标公告规定的时间内前往招标代理单位购买。 |
| 2.3.1 | 投标人要求澄清 招标文件的时间 | 同本章前附表 1.10.2 款 |
| 2.3.2 | 招标人书面澄清的时间 | 同本章前附表 1.10.3 款 |
| 2.3.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | ☑技术标（一式五份，其中正本壹份，副本肆份）； ☑商务标（一式五份，其中正本壹份，副本肆份）； 注：投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。投标文件的正本、副本应合并密封包装。封袋密封口加盖密投标人公章。 |
| 3.2.3 | 报价区间 | 最高限价人民币：为537400元。报价不得超过相应的最高限价，否则否决其投标。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 1、本项目采用单价方式报价。承包总价必须包括在人工、交通、检测、报告、设备、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成，凡未列入的将被认为均已包含在投标单价报价中，今后不得以任何理由追加或调整。 2、投标人须自费到招标人处现场踏勘，以了解现场实际情况和招标人需求，取得准确的报价依据，今后不得以任何理由追加或调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 个工作日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 人民币：壹万元（银行转账） 投标保证金必须从投标单位基本银行帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，不得现金解入。各投标单位必须在2020年8月3日11：30前将投标保证金到帐至温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心账户。投标保证金在规定截止时间未到账的，投标文件予以拒收。 注：投标人先要在“瓯江口公共资源交易管理系统” （网址：http://122.228.130.114:6082/t9/）注册/）注册报名，在通过审核后点击缴纳保证金，根据提示的账号汇入保证金，具体注册手续见公告附件。已经注册入库投标单位公司信息如有变更，请及时变更备案信息以免造成无效保证金 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还 | 如有下列情况之一，投标担保将不退还： 1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件： 2）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按规定提交履约担保或签署合同书。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见时间安排表 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦1号楼4楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.4 | 投标文件的拒收情形 | （1）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。 （2）未按本章第11.6.2项要求密封和加写标记的投标文件，将予以拒收。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦1号楼4楼 |
| 5.2.1 | 参加开标会议的要求及开标 | 所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人须携带授权委托书）。 投标截止后，首先在开标室内公开进行“技术资信标”开标拆封程序，按投标文件提交的先后顺序当众拆封、清点“技术资信标”数量，随后将拆封后的“技术资信标”由现场工作人员护送至评审地点。技术资信标评审完毕后，在开标室内公开举行商务（报价）标开标会，公布技术资信标评审后的有效投标人名单（及无效投标人名称及理由，如有），宣布各有效投标投标人的技术资信标得分情况；再检查各有效投标投标人的商务（报价）标密封情况，确认无误后拆封开启，清点“商务（报价）标”数量，宣读“投标报价一览表”有关内容。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (否，推荐的中标候选人数： 1 名 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：采用银行保函或银行转账 履约保证金的金额：合同总价的2% |
| 11.6 | 需要补充的其他内容 |
| 11.6.1 | 封套上写明 | 招标人名称：温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司 项目名称：“瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦“污水零直排”排查疏通服务项目（第2次）” 投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 11.6.2 | 装订、密封要求 | 技术标、商务标分别密封，投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。投标文件的正本、副本应合并密封包装。封袋密封口加盖密投标人公章。 |
| 11.6.3 | 开标程序 | 投标文件密封检查：由第一家投标文件送达签到的投标人代表进行投标文件的密封检查、完整情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。 开标顺序：按递交投标文件的签到先后顺序的逆序（先送达后开标）进行。 （1）宣布纪律（2）核对委托人情况（3）宣布主持人、开标人等姓名（4）由投标人检查投标文件的密封情况（5）当众开标（6）主持人、开标人等在开标结果上签字确认（7）开标结束。 |
| 11.6.4 | 公示期 | 3工作日。 |
| 11.6.5 | 否决投标的情形 | 一、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件将被否决： 1.投标人的资质、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的； 2.存在投标人须知1.4.3投标人不得存在下列情形之一的； 3.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的； 4.投标函载明的服务周期超过招标文件规定； 5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 6.投标报价超出招标文件设定的最高限价（或综合单价最高限价）的； 7.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； 8.投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 9.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本“否决投标的情形”规定的以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标认定的依据。 |
| 11.6.6 | 其他 | 1、招标人在实施过程中有权对招标范围进行部分调整，中标人须无条件接受，并要求在投标报价中综合考虑，费用不再增加。 2、本文中所提及的“甲方”、“委托方”、“业主”等均指招标人单位，“乙方”、“受托方”、“中标人”等均指成交投标人单位。 |

## 投标人须知

### 1  总则

1.1  项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围及服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供咨询服务的；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（6）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场踏勘的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10  招标文件澄清

1.10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱，招标人的电子邮箱地址见投标人须知前附表。

1.10.2 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清和对招标文件的补充、修改，在投标人须知前附表1.10.2指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应按投标人须知前附表1.10.2规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3  招标文件的澄清、修改

招标文件的澄清、修改将按投标人须知前附表1.10.2规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。

### 3  投标文件

3.1.1 投标文件应包括下列内容：商务标、技术标。

3.1.1.1商务标

1）开标一览表（附件二（一））；

2）分项报价汇总表（附件二（二））；

3）分项报价表CCTV（QV）检测、清淤（疏通）（附件二（二-一））；

4）分项报价相关资料、报告的编制（附件二（二-二））。

3.1.1.2技术标

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）投标投标人资格证明文件（见附件四）；

4）投标人营业执照（复印件加盖有效公章）；投标人财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。

5）评分办法中要求的及投标人服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（复印件加盖公章，如有则提供）；

6）2017年1月1日以来投标人承担过的类似业绩（附件五）

7）实施方案（附件六，自行编制）

8）进场机具、设备、耗材明细表（附件七（一）（二））；

9）项目负责人员配置情况（附件七（三）（四）（五））；

10）诚信投标承诺书、技术评分项索引表；

11）具体根据招标文件中的招标内容与技术要求、评标细则，投标人认为需要提供的其它文件和资料。

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函或投标总报价的,须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 报价区间详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的。

3.4.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

3.4.4 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.6  投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.3 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体要求见投标人须知前附表。

### 4  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表），并在外包装加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4  投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2  参加开标会议的要求及开标

5.2.1 参加开标会议的要求：见投标人须知前附表。

5.2.2 开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人、项目负责人、投标保证金的递交情况、宣读技术标得分情况、开启商务标及其他内容，并记录在案。

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

### 7 确定中标人

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标公示

招标人自收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒介上公示中标候选人，公示期为3个工作日。

7.3  中标通知

中标候选人公示期满后，招标人未收到投标人或其他利害关系人异议的，将在本章第3.3 款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8 合同授予

8.1  签订合同

8.1.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2 联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同共同和分别承担责任。

8.1.3招标文件未明确的事项，由招标人与中标人在合同谈判时协商。

8.1.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 9 重新招标和不再招标

9.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

（1）所有投标均被否决的；

（2）评标委员会否决投标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

符合前款第一种情况的，评标委员会应在评标纪要上详细说明所有投标均被否决的理由。

招标人重新招标的，应对有串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的投标人取消其重新投标的资格。

9.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人可不再进行招标。

### 10 纪律和监督

10.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5  投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

### 11 其他内容

11.1串通投标行为的认定

1、有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

11.2弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

11.3失信被执行人名单查询

要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标人为中标人，也可以重新招标。

11.4中标候选人行贿犯罪档案查询

(1)中标候选人、法定代表人及其拟派的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为3年，否则取消中标候选人资格；

(2) 通过中国裁判文书网对拟中标单位及其拟派的项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

11.5中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

（1）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

11.6需要补充的其他内容

1）需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

2）招标代理按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件规定的服务类文件标准一次性计取，咨询服务费浙价服【2009】84号文件标准2000元计取，由中标人在领取中标通知书时支付。招标代理服务费包含在报价总价中，不再单列，由投标人在报价中综合考虑。招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第三章  评标办法

### 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

### 三、评标程序

1、熟悉招标文件和评标办法；

2、投标文件的符合性审查；

3、投标文件技术标评审；

4、投标文件的商务评审；

5、必要时对投标文件中的问题进行询问核实，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实；

6、根据评标办法对投标文件进行排序；

7、完成评标报告，推荐中标候选人。

### 四、评标细则

（一）投标文件的符合性评审

1、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表11.6.5“否决投标的情形”之一的，经询标并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入该标段后续的综合评分程序。

2、询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标（投标人放弃询问核实机会的除外）。

（2）询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（4）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）技术标评审（40分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员依次对投标人的各项有效评分的算术平均值为该投标投标人技术标的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目解读 基本思路 （12分） | 评委根据投标人对本项目调查区域的现场勘查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管网及附属设施普查方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案），从合理性、可行性、优越情况进行横向比较打分； 其中：3分≥优秀≥2分；2分＞良好≥1分；1分＞一般≥0。 | 0-3分 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目调查区域的现场勘查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水口及检查井调查方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案），从合理性、可行性、优越情况进行横向比较打分； 其中：3分≥优秀≥2分；2分＞良好≥1分；1分＞一般≥0。 | 0-3分 |
|  |  | 评委根据投标人调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤（含泥浆外运）、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案），从合理性、可行性、优越情况进行横向比较打分； 其中：3分≥优秀≥2分；2分＞良好≥1分；1分＞一般≥0。 | 0-3分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目上述服务实施的重、难点的分析及相应的解决措施的描述，从针对性、可行性情况进行横向比较打分； 其中：3分≥优秀≥2分；2分＞良好≥1分；1分＞一般≥0。 | 0-3分 |
| 2 | 人员管理方案（3分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案进行评议：方案内容包括人员层级管理、组织架构、考核方案等进行横向比较打分，本项最高得3分。 | 0-3分 |
| 3 | 文明施工、环保措施 （3分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的环保措施、安全文明措施进行横向比较打分，本项最高得3分。 | 0-3分 |
| 4 | 合理化建议 （2分） | 评委根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行横向比较打分，本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 5 | 业绩 （8分） | 1、根据投标人自2017年1月1日以来具有的污水零直排区建设调查服务类似业绩进行评审，每提供一个业绩得1分，本项最高得6分。 注：业绩证明材料须提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人公章，并提供合同或中标通知书原件，不提供原件不得分。 2、投标人获得过省级及以上环保相关组织或政府主管部门颁发的污水零直排排查项目相关的的荣誉证书或奖项的，得2分；须提供相关证书资料文件复印件加盖单位公章。 【注：须提供证书资料文件原件审查，不提供不得分。】 | 0-8分 |
| 6 | 污水零直排区调查报告 （3分） | 评委根据中标投标人提供以往的污水零直排区调查报告进行综合横向比较打分，其中：3分≥优秀≥2分；2分＞良好≥1分；1分＞一般≥0。 评议内容包含以下几方面： 1)资料的齐全、编制的质量情况；2）作业的规范情况； 注：投标文件中附以往工程的污水零直排区调查报告及所对应项目的合同或中标通知复印件，开标时携带上述资料原件审查，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 投标人综合情况 （3分） | 1、投标人拥有污水检测实验室的得1分，没有的不得分。 【注：投标文件中需提供实验室房屋房产证复印件（如为租赁的还须提供租赁合同复印件）、污水检测实验室照片、实验室检测人员证书复印件加盖投标人公章，开标时携带原件审查，不提供不得分。】 2、投标人同时具有ISO质量、环境和健康安全管理体系认证证书，且认证范围包括排水管道检测或管道修复或管道疏通相关范围的，得1分； 【注：须提供证书原件审查，不提供不得分。】 根据投标人其他综合情况（荣誉、获奖情况、设备设施、人员配置等方面）进行横向比较评审，本小项最高得1分。 | 0-3分 |
| 8 | 技术实力 （4分） | 1、拟投入本项目人员中具有管道检测与修复应用工程师证书的得1分； 2、拟投入本项目人员中具有给排水专业高级工程师的得1分； 3、拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质且具备安全生产考核合格证书（B证）的得1 分； 4、项目负责人具有管道检测与修复高级工程师证书的，得1分。 （投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，并提供证书原件，不提供不得分。） | 0-4分 |
| 9 | 标书制作 （2分） | 评标委员会会根据投标单位对于投标文件的制作质量进行酌情打分。 | 0-2分 |
|  | 总分 |  | 40分 |

（三）商务评分（60分）

评分范围：所有通过符合性审查的投标报价进入评分范围。

1、评标基准价：进入评分范围的所有投标人报价的算术平均值作为评标基准价。

2、报价评分值的计算：

每个进入评分范围的投标评标价与评标基准价的对比，计算评分值，即：

a、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

b、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；；

其中：E1=2，E2=1 ,E=60。报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；

3、▲如果某些（个）投标人投标报价超出项目最高限价，其投标按无效投标处理。

（四）、投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的技术标得分+商务得分之和。

### 五、对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按综合得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先，若技术得分仍相同时，抽签决定优先名次。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

### 六、评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

中标候选人及否决投标情况在相关网站公示3个工作日，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）有关规定进行异议或投诉。

# 第四章   招标内容及要求

一、招标内容及范围

见招标公告

## 二、项目要求

1、总述：

污水零直排区排查疏通工程的服务范围同上述招标范围，在合同履行过程中中标人实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的综合单价及作业量进行计算，并须招标人确认同意。

2、具体要求：

2.1污水CCTV检测、清淤（疏通）和QV检测、清淤（疏通）

| 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安心公寓CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 420 | 22元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 420 | 18元/米 |
| 安心公寓QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 3500 | 16 元/米 |
|  | 清淤 （管径200） | m | 3500 | 12元/米 |
| 发展大楼CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 700 | 22元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 700 | 18元/米 |
| 新灵景园CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 1400 | 22元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 1400 | 18元/米 |
| 新灵景园QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 11200 | 16 元/米 |
|  | 清淤 （管径200） | m | 11200 | 12元/米 |
| 化粪池 |  | 个 | 46 | 500元/个 |
| 隔油池 |  | 个 | 5 | 400元/个 |

2.2、相关资料、报告的编制

| 项目 | 具体工作内容 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 专家指导 | 过程中分配任务、讲解问题、调查方法等 | 内勤 |
| 撰写背景资料、调查目的、内容、设备、技术路线及调查方法、法律法规等 | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规等 | 内勤 |
| 图纸编绘 | 绘制CAD图纸 | 内勤 |
| 统计、梳理、撰写调查报告 | 统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告 | 内勤 |

注：1、安全保障:本项目的中标单位在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现安全事故，由中标单位全权负责。

2、工作量暂定，结算按实际工作量*包干综合单价办理，实际数量和合同中签定的数量不相符合时，按照实际数量结算。投标人报价不得超过上表单价最高限价，超过上表单价最高限价的报价按无效投标处理。

3、本项目调查须根据招标人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至招标人。

# 三、作业要求

投标人针对本项目污水零直排区排查须相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施，并符合以下要求：

1 、排水管网及附属设施普查

## 1.1 一般规定

- 排水管网及附属设施普查范围为：作业范围内所有建成道路下市政排水管道、非道路下市政排水管道、污水接户管道及各类排水附属设施。

- 普查的目的是获得市政排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内底标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。

- 排水管网及附属设施普查应包含表2.1-1中的信息。

表2.1-1 排水管网及附属设施普查信息表

| 序号 | 普查信息 | 备注 | 序号 | 普查信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起点测量点号 | 必填 | 18 | 材质 | 必填 |
| 2 | 终点测量点号 | 必填 | 19 | 排水流向 | 必填 |
| 3 | 特征 | 必填 | 20 | 所属污水收集系统 |  |
| 4 | 附属物 | 必填 | 21 | 淤积程度 | 必填 |
| 5 | 起点X坐标 | 必填 | 22 | 井类型 | 必填 |
| 6 | 起点Y坐标 | 必填 | 23 | 所属区域 | 必填 |
| 7 | 起点地面高程 | 必填 | 24 | 所属街道 | 必填 |
| 8 | 管道是否连通 | 必填 | 25 | 入网住宅小区 | 必填 |
| 9 | 井状态 | 必填 | 26 | 入网工业企业 | 必填 |
| 10 | 泵站名称 | 如果是泵站需填写其名称 | 27 | 入网单位 | 必填 |
| 11 | 埋设方式 | 必填 | 28 | 入网部门面积 |  |
| 12 | 埋深 | 必填 | 29 | 入网状态 | 分流入网、合流入网、未入网 |
| 13 | 管径 | 必填 | 30 | 污水出入 |  |
| 14 | 所在道路 | 必填 | 31 | 出口管底标高 | 必填 |
| 15 | 权属单位 | 必填 | 32 | 是否实测 |  |
| 16 | 埋设日期 | 必填 | 33 | 调查日期 | 必填 |
| 17 | 压力 |  | 34 | 管线类型 | 污水、雨水、雨污合流 |

- 排水管网及附属设施普查步骤应包括：现有排水管网成果整理、现场调查、排水管线探测、编写技术报告、成果验收等。

5. 排水管网及附属设施普查应符合：《工程测量规范》（GB50026-2007）、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）、《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009）、国家基本比例尺地图图式第一部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）、《城市地下管线探测技术规程》

（CJJ 61）、 城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）、《浙江省	1:500	1:1000	1:2000 数字地形图测绘规范》（DB 33/T 552-2014）的相关要求。

## 1.2 现有排水管网成果整理

- 通过向政府有关部门、设计施工单位调查了解，收集在调查范围内排水系统（管网）的资料，包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的设计图、施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果或外业探查成果、及相关技术说明资料，排水管线工程规划审批资料，排水管道养护资料，现有基本比例尺地形图等。

- 现有排水管线资料的调绘应对已有的排水管线资料进行搜集、分类、整理，并转绘到相应比例尺地形图上。

- 排水管线现况调绘图应根据排水管线竣工图、竣工测量成果或外业探查成果编制，无竣工图、竣工测量成果或外业探查成果时，可根据施工图及有关资料，按管线与邻近的建（构）筑物、明显地物点、现有路边线的相互关系编制。编制时应对所搜集的资料应进行整理、分类，将管线位置、连接关系、管线构筑物或附属物、规格（管径或断面尺寸）、材质、埋设年代等管线属性数据宜转绘到相应比例尺地形图上，并注明管线资料来源。

- 应充分利用现有地下排水管线普查成果。

## 1.3 现场调查

### 1.3.1 基本要求

- 按照调查要求，对附属物和排水管线的明显点进行实地开井量测调查。记录结果可填入相应的实地调查表。在实地调查中可邀请排水管线产权单位的管线管理人员、管线的规划、设计、施工人员和当地居民等熟悉管线情况的人员协助。

- 现场调查还应核查下列内容：核查排水管线现况调绘图与实地是否一致，核查调查区内测量控制点的位置和保存情况，察看调查区内地物、地貌、交通情况、地球物理条件及各种可能的干扰因素，核查地形图的现势性。

- 现场调查后应进行如下工作：在排水管线现况调绘图上标注与实地不一致的管线点；记录调查区内控制点点位保存及点位变动情况，并初步确定新布设控制点位置；判定地形图的可用性；初步确定地下管线探测仪一致性校验场地。

### 1.3.2 分流制污水管网系统现场调查

- 调查了解在各个排水系统工作单元的污水管道系统的截流面积、服务人口、最高时流量和平均时流量、污水水量总变化系数。

- 各个排水系统工作单元污水管道系统的运行状况调查，包括：

- 调查各个排水系统工作单元的污水管道系统的地下水渗透率；

- 调查确定污水管道的布置、走向及其所在的小区或街道名称；

- 调查污水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等；

- 调查确定污水接入管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况，是否同化粪池连接等；

- 调查雨、污水管混接、错接情况。

- 倒虹管、过河（如有）管调查，包括：

- 调查确定倒虹管、过河（如有）管的名称及所在桥、河的名称；

- 调查了解污水管道系统中倒虹管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、倒虹管类型、管材、管径、长度、各段的起末点管底标高、坡度、水流方向、流量、节点坐标位置、管道状况等；

- 调查了解污水管道系统中过河管的平面位置、管道编号、数量、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等；

- 附属设施调查（如有），包括：

（1）调查了解污水管道系统中泵站位置和数量；

（2）调查确定泵站的编号、坐标位置、泵的类型和数量以及各个泵的日流量（一个年度）、扬程、工作周期、进出水管管径、进出水管管底标高和埋深。

### 1.3.3 雨水管网系统调查内容

- 调查了解各个排水系统工作单元内雨水管道系统的汇水面积、服务人口；

- 调查雨水管道的布置、走向及其所在小区名称；

- 调查雨水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度、管道状况等；

- 调查雨、污水管混接、错接情况；

- 调查泵站及附属设施（如有）。

### 1.3.4 合流管网系统调查内容

- 调查了解各个排水系统工作单元内合流管道系统的运行状况；

- 调查确定合流管道的布置、走向及其所在小区名称；

- 调查合流管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度、管道状况。

### 1.3.5 用户连接污水管道系统调查内容

- 调查了解用户连接污水管网的接管率和人口服务率；

- 确定用户的用水量、污水排放量和污水处理设施等情况；

- 确定用户连接污水管网的接管点、接管点数量和管径；

- 了解未接污水管网用户的未纳管原因、用水量和污水排放量。

2、 排水管道及检查井缺陷检测与评估

## 2.1检测与评估目的

摸清管道及检查井缺陷类别、外来水种类、水量大小、评估缺陷等级情况，为管道及检查井缺陷修复提供重要依据。

## 2.2检测范围与方法

检测范围的重点是存在问题的排水管道和检查井。检测由排水口开始，由下游至上游，先干管后支管，应尽可能涵盖排水口服务范围内所有排水管道和检查井。

排水管道及检查井检测时的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ62）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ121）等有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3236）的有关规定。

## 2.3检测技术路线

根据排水管道主要节点之间或与排水口出水的污染物浓度对比，快速确定需要检测的排水管道、检查井及需要检测、调查的内容，技术路线图详见图2.3-1。

## 2.4排水管道缺陷检测

### 2.4.1检测目的

判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况。结构性缺陷主要包括：脱节、破裂、胶圈脱落、错位、异物侵入等，是导致地下水入渗管道和污水外渗的主要原因；功能性缺陷主要包括：管道内淤泥和建筑泥浆沉积等，不及时清除会影响水体水质和管道排放功能。

图4.4-1 排水管道及检查井检测技术路线图

### 2.4.2主要检测技术

投标人可采用常用管道及检查井缺陷检测技术：如闭路电视检测技术（简称CCTV）、声纳检测技术、电子潜望镜检测技术（简称QV）以及传统的反光镜检测技术、人工目视观测技术等。具体检测方法按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ121）执行。

对于老旧管道，除开展缺陷检测外，还应对其剩余强度进行相关检测。

## 2.5检查井缺陷检测

### 2.5.1检测目的

判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况。结构性缺陷包括：井壁破裂、管口连接脱开、井底不完整等；功能性缺陷包括井底淤泥沉积等。

### 2.5.2主要检测技术

投标人可采用常用的检查井缺陷检测技术如闭路电视检测技术、潜望镜检测技术以及人工目测检测技术等。

## 2.6排水管道与检查井缺陷评估

### 2.6.1管道与检查井结构性状况评估

根据管道存在的结构性缺陷，评估判断管道的损坏程度，并依据评分结果给出管道的修复建议，详见表2.6-1。

表3.6-1 管道结构性状况评定和修复建议

| 修复指数 | RI＜4 | 4≤RI＜1 | RI≥1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 结构状况总体评价 | 无或有少量设施损坏，结构状况总体较好 | 有较多设施损坏或个别处出现中等或严重的缺陷，结构状况总体较差 | 大部分设施已损坏或个别处出现重大缺陷，结构状况总体很差 |
| 修复建议 | 可不修复或局部修复 | 局部或整体修复，局部修复时，对存在渗漏或导致渗漏的二级及以上结构缺陷，必须进行修复 | 紧急修复或翻新 |

表3.6-2  结构性缺陷等级权重

| 缺陷代码、名称 | 缺陷等级及权重Pi | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| PL破裂 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 个（环向） 或米（纵向） |
| BX变形 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 个（环向） 或米（纵向） |
| DW错位 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 个 |
| TJ脱节 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 个 |
| SL渗漏 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 个或米 |
| FS腐蚀 | 0.15 | 4.15 | 3.00 | 米 |
| JQ胶圈脱落 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 个 |
| AJ支管暗接 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 个 |
| QR异物侵入 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 个 |

表3.6-3 地区重要性参数K

| K值 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 10 | 中心商业及旅游区域 |
| 6 | 交通干道和其它商业区域 |
| 3 | 其它行车道路 |
| 0 | 所有其它区域或F﹤4时 |

表3.6-4  管道重要性参数E

| E值 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 10 | 管道直径 >1500mm |
| 6 | 管道直径在1000mm≤1500mm之间 |
| 3 | 管道直径在600mm≤1000mm之间 |
| 0 | 管道直径＜600mm或F﹤4 |

表3.6-5  管道周围的土质影响参数T

| 土质 | 一般土层或F=0 | 粉砂层 |
| --- | --- | --- |
| T值 | 0 | 10 |
| 注：根据已有地质资料或掌握管道周围的土质情况，按本表的规定确定土质影响参数T值 |

检查井结构缺陷评估方法可根据检查井井壁破裂、管口连接脱开、井底不完整等情况，参照表4.6-1中“结构状况总体评价”的分类方法进行评估。

### 2.6.2管道及检查井功能性状况评估

根据管道存在的功能性缺陷，评估判断管道功能影响程度，并依据评分结果给出管道的维护建议，详见表2.6-6。检查井功能缺陷评估方法目前还没有相应的标准，可参照表3.6-6中“功能状况整体评价”的分类方法进行评估。

表3.6-6　管道功能性状况评定和维护建议

| 维护指数 | MI<4 | 4≤MI<1 | MI≥1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 功能状况整体评价 | 无或有少量设施局部超过允许淤积标准，功能状况总体较好 | 有较多设施超过允许淤积标准，功能状况总体较差 | 大部分设施超过允许淤积标准，功能状况总体很差 |
| 维护建议 | 不维护或超标管段维护 | 局部或全面维护 | 全面维护 |

表3.6-7  功能性缺陷等级权重

| 缺陷代码、名称 | 缺陷等级及权重 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| CJ沉积 | 0.50 | 2.50 | 10.00 | 米 |
| JG结垢 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 个（环向） 或米（纵向） |
| ZW障碍物 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 个 |
| SG树根 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 个 |
| WS洼水 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 米 |
| BT坝头 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 个 |
| FZ浮渣 | 不参与MI 评估计算 | 米 |

## 2.7 地下水等外来水入渗调查

### 2.7.1调查目的

地下水等外来水入渗调查主要针对分流制污水管道和合流制管道，通过调查查清地下水等外来水入渗情况。

### 2.7.2排水区域地下水入渗量调查

排水区域污水管道和合流制管道地下水入渗量调查的方法可采用夜间最小流量法、用水量折算法、节点流量平衡法。

### 2.7.3排水管段地下水入渗量调查

对于沿水体敷设的截流管道应进行排水管段地下水入渗量调查可采用有：容积测量法、抽水计量法。

## 2.8 污水外渗调查

### 2.8.1调查目的

污水外渗调查主要针对污水管道和合流制管道，通过调查查清污水外渗的情况。

### 2.8.2调查方法

污水管道外渗调查可采用间接调查的方法如闭水试验法、闭气试验法等。

## 2.9 成果编制

调查成果由调查图纸、调查记录表及调查报告组成。

### 2.9.1 调查图纸

可采用电子图纸和纸质相结合的方式，调查图纸应反映排水管道及检查井结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况；调查成果应使用国家2000坐标系、1325国家高程基准；调查成果底图比例尺不应小于1:1000，宜采用1:500。

### 2.9.2 调查记录表

对排水管道和检查井的结构性缺陷和功能性缺陷进行检测和评估，形成评估记录表，详见表3.9-1和表3.9-2。

表3.9-1排水管道结构性缺陷和功能性缺陷调查记录表

调查者:              记录者:          填表时间：                第    页，共   页

| 调查区域 | 序号 | 管道编号 | 调查时间 | 管道起点坐标 | 管道终点坐标 | 缺陷类型 | 缺陷等级 | 维护建议 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.9-2 检查井的结构性缺陷和功能性缺陷调查记录表

调查者:              记录者:          填表时间：                第    页，共   页

| 调查区域 | 序号 | 检查井编号 | 调查时间 | 检查井坐标 | 缺陷类型 | 缺陷等级 | 维护建议 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.9.3 调查报告

调查报告包括排水管道和检查井缺陷检测和评估的项目背景、评估范围、调查时段、调查方法及调查成果。调查成果要能够反映排水管道和检查井结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况等，以及地下水渗入、污水外渗情况等问题，并分类提出治理对策。

3、管道疏通、清淤

作业范围内排水管道及附属设施内沉积的淤泥、窨井内的淤泥由中标人负责疏通、清掏且负责清淤、清掏过程中产生的淤泥的外运，清理出的淤泥由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被主管部门、街道处罚的，责任与后果由中标人负责。排水管道疏通、窨井清掏过程中需进行封堵，中标人须负责相应管道内水体的抽排，投标人不得随意抽排，需抽排至其他检查井内且中标人需保证两侧封堵的管道井间水体流通顺畅。

4、项目验收时投标人必须配合招标人抽样验收，抽样数量由招标人确定。

## 四、项目其他要求

## 1、人员配备要求：

（1）人员配置方案：投标人需根据本服务项目各子包的工作量、作业要求、工期要求合理的配置作业班组及班组成员。拟投入的人员须在合同签订前组建完毕。合同签订前、合同履行过程中如招标人要求增加作业班组的，投标人应按招标人要求执行。

（2）▲各子包污水零直排区排查资料编制要求一般需达到下表要求，该部分费用最高限价详见建设调查评估工作量中各项的编制费用（包含所有服务内容的资料编制，且各街道的资料须分别单独编制，资料的份数根据街道、招标人、主管部门数量经招标人同意后确定。），该部分费用超出最高限价的作无效投标。

| 项目 | 具体工作内容 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 专家指导 | 过程中分配任务、讲解问题、调查方法等 | 内勤 |
| 撰写背景资料、调查目的、内容、设备、技术路线及调查方法、法律法规等 | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规等 | 内勤 |
| 图纸编绘 | 绘制CAD图纸 | 内勤 |
| 统计、梳理、撰写调查报告 | 统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告 | 内勤 |

注：中标人需根据污水零直排区排查疏通工程相应子包情况分别编制中标的相关资料及报告。

2、污水零直排区建设调查实施方案、技术路线深化方案：投标人根据本项目的暂定工作量、作业要求、作业时间合理编制本项目的污水零直排区建设调查实施方案、技术路线深化（包括拟投入的设备及方法）方案。

3、安全文明施工要求：

投标人必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，中标人未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由中标人承担一切责任及损失。

▲4、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，招标人有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由中标人承担。合同执行过程中发生的事故、纠纷等事件均与招标人无关，由中标投标人自行负责。

5、本项目调查评估实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由中标人负责。

6、奖罚制度：

（1）中标人在施工过程中未按要求做好围护要求或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）中标人提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）中标人提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被退回，且须进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按合同总价的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为中标总价的3%。

（5）提前完工的奖励：在规定工期内，中标人每提早一天完成本项目，奖励500元/天，奖励上限限额为中标总价的3％。

7、▲工期要求：15日历天

8、合同价款的支付：

（1）中标投标人须在合同签订前向招标人提交合同金额2%作为履约保证金；

（2）在签订合同后，中标人主要管理及工作人员到位及主要设备设施进场经招标人确认后一周内招标人向中标人支付中标总价的5％作为预付款。

（3）项目全部完成并经招标人审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工作量总价的70% (但应扣款项必须扣除 )。

（4）中标人完成各类服务工作量经验收合格并提供完善的“污水零直排”建设调查评估资料后支付至已完工作量总价的85%，待“污水零直排”项目施工验收合格及其结算审价完成并经中标人出具复测合格报告书后支付至结算价的98.5%，并一次性退还无息履约保证金。剩余1.5％转为质量保证金待项目验收合格满一年后无息退还。

# 第五章  合同条款及格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

甲方（招标人）：                                  （以下简称甲方）

乙方（中标人）：                                  （以下简称乙方）

瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦”污水零直排”排查疏通服务项目（招标编号：         ），经公开招投标，确定乙方                     为中标人，根据《合同法》、《经济法》等相关规定订立本合同。

一、服务期限：自20     年   月  日—20   年   月  日。

二、服务经费：          万元人民币。在合同履行期间，如工作量调整的，根据乙方单项作业的综合单价×工作量调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。服务经费超过相应的最高限价的，按最高限价进行结算，超出部分不予支付。

三、服务经费的支付：本项目服务经费由                        支付。

支付方式如下：详见招标文件

四、履约保证金及质量保证金

4.1履约保证金金额为合同总价的2%，即      元人民币。履约保证金形式：       。

乙方应于合同签订前将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。

4.2中标人完成各类服务工作量经验收合格并提供完善的“污水零直排”建设调查评估资料后支付至已完工作量总价的85%，待“污水零直排”项目施工验收合格及其结算审价完成并经中标人出具复测合格报告书后支付至结算价的98.5%，并一次性退还无息履约保证金。剩余1.5％转为质量保证金待项目验收合格满一年后无息退还。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，非经甲方同意，不得分包他人；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1项目负责人具有市政     建造师，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

7.2服务内容：

7.2.1污水CCTV检测、清淤（疏通）和QV检测、清淤（疏通）

| 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安心公寓CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 420 | 22 元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 420 | 18元/米 |
| 安心公寓QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 3500 | 16 元/米 |
|  | 清淤 （管径200） | m | 3500 | 12元/米 |
| 发展大楼CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 700 | 22元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 700 | 18元/米 |
| 新灵景园CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 1400 | 22元/米 |
|  | 清淤 （管径300） | m | 1400 | 18元/米 |
| 新灵景园QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 11200 | 16 元/米 |
|  | 清淤 （管径200） | m | 11200 | 12元/米 |
| 化粪池 |  | 个 | 46 | 500元/个 |
| 隔油池 |  | 个 | 5 | 400元/个 |

7.2.2相关资料、报告的编制

| 项目 | 具体工作内容 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 专家指导 | 过程中分配任务、讲解问题、调查方法等 | 内勤 |
| 撰写背景资料、调查目的、内容、设备、技术路线及调查方法、法律法规等 | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规等 | 内勤 |
| 图纸编绘 | 绘制CAD图纸 | 内勤 |
| 统计、梳理、撰写调查报告 | 统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告 | 内勤 |

7.3作业要求：乙方针对本项目污水零直排区排查须按相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施并满足招标文件、投标文件要求。

7.4本项目调查评估实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

八、违约责任

8.1、安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

8.2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

8.4、处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按合同总价的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为中标总价的3%。

（5）提前完工的奖励：在规定工期内，中标人每提早一天完成本项目，奖励500元/天，奖励上限限额为中标总价的3％。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1本次项目的招标文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

11.2合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.3合同执行中涉及资金和招标内容修改或补充的，须经招标管理机构审批（如有要求），并签书面补充协议报招标管理机构备案（如有要求），方可作为主合同不可分割的一部分。

11.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、招标管理机构、公共资源交易中心、招标代理机构各执一份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人或授权签字代表：         法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日            签订日期：   年  月  日

本合同为示范合同，具体以中标人和招标人所签订的正式合同为准。

# 第六章  投标文件格式

附件一

投  标  函

温州市瓯江口新区国有资产经营管理有限公司：

（投标人全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行招标人、中标人双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的招标人、代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被招标管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

投标人名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 瓯江口产业集聚区新灵景园、安心公寓及发展大厦“污水零直排”排查疏通服务项目（第2次） | 大写： |
|  | 小写： |

▲1.此栏内的投标报价应与附件二（二）“分项报价汇总表”中相应的报价合计相一致；

▲2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，及招标文件约定的其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

附件二（二）

分项报价汇总表

| 类别 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | CCTV（QV）检测、清淤（疏通） |  |
| 二 | 相关资料、报告的 编制 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 报价合计 |  |

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲每一类别于相对应的分项报价金额一致，详见附件二（二-一）、附件附件二（二-二）

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

附件二（二-一）分项报价表CCTV（QV）检测、清淤（疏通）

| 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 暂定工作量 | 综合单价最高限价 | 报价综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安心公寓CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 420 | 22元/米 |  |  |
|  | 清淤 （管径300） | m | 420 | 18元/米 |  |  |
| 安心公寓QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 3500 | 16 元/米 |  |  |
|  | 清淤 （管径200） | m | 3500 | 12元/米 |  |  |
| 发展大楼CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 700 | 22元/米 |  |  |
|  | 清淤 （管径300） | m | 700 | 18元/米 |  |  |
| 新灵景园CCTV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径300） | m | 1400 | 22元/米 |  |  |
|  | 清淤 （管径300） | m | 1400 | 18元/米 |  |  |
| 新灵景园QV检测、清淤（疏通） | 检测 （管径200） | m | 11200 | 16 元/米 |  |  |
|  | 清淤 （管径200） | m | 11200 | 12元/米 |  |  |
| 化粪池 |  | 个 | 46 | 500元/个 |  |  |
| 隔油池 |  | 个 | 5 | 400元/个 |  |  |

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

附件二（二-二）分项报价相关资料、报告的编制

| 项目 | 具体工作内容 | 性质 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家指导 | 过程中分配任务、讲解问题、调查方法等 | 内勤 |  |
| 撰写背景资料、调查目的、内容、设备、技术路线及调查方法、法律法规等 | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规等 | 内勤 |  |
| 图纸编绘 | 绘制CAD图纸 | 内勤 |  |
| 统计、梳理、撰写调查报告 | 统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告 | 内勤 |  |

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

附件三

（一）商 务 偏 离 表

| 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字或签章）   性别 ：

职务：      年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件或影印件

（二）投标人情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标投标人名称：

（2）地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额分别为：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字或签章

签字日期

电子邮件

5. 投标投标人有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标投标人资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）投标人资格要求中要求的资格证书及其他资格证书

附件五

2017年1月1日以来投标人承担过的类似业绩

（自行编制）

附件六    实施方案（格式自拟）

附件七

（一）进场机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                                      招标编号：

注：1、本表所列为投标人拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（二）耗材配备明细表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为投标投标人拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（三）项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（四）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

投标投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（五）岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合招标人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人中标资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |